СТЕЛЛАЖИ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ

ПАЛЛЕТНЫЕ С БАЛОЧНЫМИ ОПОРАМИ

ПАСПОРТ

ТУ 3176-002-44414464-2009

МОСКВА

2011

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

| 1. | Назначение изделия | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Технические характеристики | 3 |
| 3. | Комплектность | 4 |
| 4. | Инструкция по сборке стеллажей | 4 |
| 5. | Указания по мерам безопасности и условия эксплуатации стеллажа | 5 |
| 6. | Транспортирование и хранение | 7 |
| 7. | Гарантийные обязательства | 7 |
| 8. | ПРИЛОЖЕНИЕ (эскизы и рисунки) | 9-19 |

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1  Стеллажи металлические сборно-разборные, фронтальной загрузки соответствуют требованиям  технических условий ТУ 3176-002-44414464-2009. Предназначены для хранения сырья, полуфабрикатов, готовой  продукции, товаров и прочих изделий на поддонах размером 1200Х800 (1200Х1000) мм, ГОСТ 9557-87, ГОСТ 9078-84 и на полках, установленных на балках яруса. Высота поддона с грузом и их вес могут быть различными, и оговариваются при заказе оборудования.

1.2  В качестве поддона может использоваться стандартный деревянный поддон с размерами 1200Х800 (1200Х1000) мм,  ГОСТ 9557-87, ГОСТ 9078-84, а также другие поддоны  (металлические, пластмассовые и т.д.), но использование их, с точки зрения безопасности, должно согласовываться с поставщиком.

1.3  Установка  поддонов  с  грузом  и  их съем с полок стеллажа   осуществляется погрузчиками и  штабелерами различных  типов.

1.4     Общий вид стеллажа  представлен на рис.1.

2.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1     Высота стеллажа, мм                                                                 7650; 4350

2.2     Максимально-допустимая нагрузка на секцию, т

2.3     Шаг перфорации отверстий в стойке, мм                                    75

2.4     Максимальный прогиб  балки в соответствии

с  ГОСТ 16140-77   , мм                                          не более   L/200

(L – длина балки в мм)

2.5     Максимальная распределительная нагрузка на пару балок:

2700 (134х50х1,5)  не более  3000   кг

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1    Договор на поставку (Приложение).

3.2    Схема сборки и установки рам (Приложение).

3.3    Заказ (комплектация) (Приложение).

3.4    Паспорт.

3.5    Планировка склада (Приложение)

3.6    Сертификат соответствия.

- ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ СТЕЛЛАЖЕЙ

  - Требования к установке стеллажей:

    - Стеллажи на месте эксплуатации должны быть установлены в соответствии с требованиями настоящего паспорта и согласованной с заказчиком планировкой склада;

  - Перед установкой стеллажа, лица, осуществляющие его сборку, должны быть ознакомлены с паспортом на сборно-разборные стеллажи, планировкой размещения стеллажей, настоящей инструкцией и правилами техники безопасности при установке металлоконструкций.

  - Полы должны соответствовать СНиП 2.03.13-88 ″Полы″.

  - Отклонение стоек от вертикали не должно превышать (1:400)H, где H высота стойки (см. Рис 2).

  - Для сборки  стеллажей возможно применение автокрана, погрузчиков, лебедок и т.д.

  - Сборка стеллажей производится в последовательности и в соответствии с рисунками.

  - Рамы соединяются горизонтальными балками с двух сторон с шагом по высоте, согласованным с заказчиком. Балки на рамах закрепляются с помощью крючков, расположенных на захватах балки. Захват балки дополнительно фиксируется относительно рамы Г-образным стопором.

  - Собрать, таким образом, несколько секций, предусмотренных в планировке.

  - С помощью крана или погрузчика установить собранную первую секцию согласно планировке. Затем на расстоянии,   равном присоединительной длине горизонтальных балок, установить вторую собранную секцию. Между первой и второй секциями с помощью крана или подъемника смонтировать горизонтальные балки  аналогично п.4.6.

  - В таком же порядке монтируются последующие секции до заполнения ряда стеллажей.

  - При высоте стеллажей более 5…6 м их монтаж может осуществляться следующим образом. С помощью крана или погрузчика устанавливаются две рамы, и на них закрепляются не менее 4-х балок. Затем устанавливается следующая рама, которая также соединяется 4-я балками с ранее установленной смежной рамой. После чего могут одновременно устанавливаться новые рамы и закрепляются балки на уже смонтированных секциях до заполнения рада стеллажей и установки всех балок.

  - Затем установить стяжки при 2-рядных стеллажах.

  - После сборки и установки стеллажей, согласно схеме  установки, производится их выравнивание по высоте с помощью регулировочных пластин (толщиной 3,0 мм), после чего их крепят к полу. Для крепления рам стеллажа к полу необходимо использовать дрель-перфоратор. Через отверстие в пластинах опор рам необходимо просверлить отверстия в полу диаметром 12 мм и глубиной не менее 100 мм для установки анкерных болтов М12.

- УКАЗАНИЕ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ И

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ СТЕЛЛАЖА

5.1  Требования к используемым поддонам.

5.1.1  Не допускается использовать неисправные поддоны, а так же поддоны, не отвечающие требованиям ГОСТ 9557-87 и ГОСТ 9078-84.

5.1.2 Не допускается перегрузка поддонов (см. раздел 2 «Основные технические характеристики» паспорта на стеллаж).

5.1.3 Высота поддона с грузом должна быть  не менее чем на 100 мм меньше, чем расстояние между   направляющими стеллажа.

ВНИМАНИЕ

Габариты груза, размещенного на поддоне, должны быть в пределах     габаритов поддона с учетом предельно допустимой высоты поддона с     размещенным на нем грузом.

5.2  Требования к погрузо-разгрузочной технике, используемой при эксплуатации стеллажа.

5.2.1 Технические характеристики, а также габариты погрузо-разгрузочной   техники вместе с поддоном и размещенным на нем грузом, используемой при эксплуатации стеллажа должны свободно и безопасно позволять перемещаться ей между стеллажами.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

При эксплуатации стеллажа использовать неисправную погрузо-   разгрузочную технику и не соответствующую требованиям пункта 5.2.1 настоящей инструкции.

5.3  Требования к персоналу, допущенному к эксплуатации стеллажа:

5.3.1 В соответствии с действующими на территории РФ нормативными актами водитель (оператор) погрузо-разгрузочной техники должен быть допущен к ее управлению и эксплуатации.

5.3.2 	Персонал, допущенный к эксплуатации стеллажа, должен быть ознакомлен с положениями раздела 5 и неукоснительно соблюдать их.

5.4  Правила контроля за техническим состоянием стеллажа:

5.4.1 Персонал в период эксплуатации стеллажа обязан незамедлительно  докладывать руководству о всех допущенных или выявленных механических повреждениях элементов стеллажа или ослаблений элементов крепежа.

5.4.2  В случае выявления механического повреждения элемента стеллажа, повлекшего  изменение его геометрии, необходимо разгрузить нужную часть стеллажа и произвести замену поврежденного элемента.

5.4.3 Необходимо регулярно проверять используемые в стеллаже элементы крепежа на предмет их ослабления (не затянута гайка на резьбовом соединении, незатянут талреп, отсутствие в месте крепления гайки, болта и т.д.). В случае выявления ослабления элементов крепежа, необходимо разгрузить часть стеллажа для устранения выявленного ослабления  элементов крепежа.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Производить действия, предусмотренные в  пунктах 5.4.2 и 5.4.3         настоящей инструкции при условии, если ряд и соседние с ним ряды       (включая все их ярусы), прилегающие к поврежденному элементу или ослабленному элементу крепежа, находятся под нагрузкой  (т.е. загружены поддонами с грузом).

- ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1   Упакованные элементы стеллажей транспортируются любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. При этом транспортирование допускается только в крытых вагонах, закрытых автомашинах, воздушным транспортом.

6.2   Транспортирование, хранение деталей и сборочных единиц стеллажей должно производиться по группе условий хранения Ж1 ГОСТ 15150-69. При хранении и транспортировании детали и сборочные единицы стеллажей не должны испытывать воздействия нагрузок, приводящих к остаточным деформациям.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - Поставщик гарантирует соответствие стеллажа требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и хранения, установленных техническими условиями и настоящим паспортом.

  - Гарантийный срок эксплуатации стеллажа – 12 месяцев с момента продажи потребителю стеллажа поставщиком.

Дата отгрузки:  ″ _______″ ______________________20___г.

М.П.

Предприятие-изготовитель и поставщик оставляют за собой право вносить в конструкцию стеллажей изменения, связанные с совершенствованием оборудования и не отраженные в данном паспорте. Все эти изменения, а также устраненные неточности и опечатки, будут учтены в новой редакции паспорта.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Покупатель должен эксплуатировать склад в соответствии с указанными выше техническими характеристиками. Удары по балкам и рамам, в том числе и при установке груза на балки, не допустимы.

- Настоящие технические характеристики гарантируются при условии закрепления рам к полу анкерными болтами.

- В случае изменения покупателем характеристик стеллажа (высоты до первого нагруженного уровня, количества ярусов, максимально допустимых нагрузок на пару балок и секцию стеллажа) необходимо согласовать с поставщиком новые характеристики стеллажа. В противном случае поставщик не несет ответственности за технические характеристики стеллажа и безопасность его эксплуатации.

- Поставщик не несет ответственности за безопасность эксплуатации стеллажа в случае повреждения его элементов погрузочной техникой. При повреждении элементов стеллажа их необходимо заменить новыми.

- Поставщик не несет ответственности за безопасность эксплуатации стеллажей в случае неправильной подготовки пола под установку стеллажей. Полы должны соответствовать СНиП 2.03.13-88  ″Полы″ и ″Рекомендациям по проектированию полов″ (в развитии СНиП 2.03.13-88  ″Полы″  МДС 31-1.98 (АО ЦНИИпромзданий)).

- Поставщик не несет ответственности за технические характеристики стеллажа и безопасность его эксплуатации в случае нарушений требований инструкции по монтажу (п. 4 настоящего паспорта) и отсутствия актов сдачи-приемки и ввода в эксплуатацию смонтированных стеллажей, подписанных монтажной и эксплуатирующей организациями.

СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ:

Адрес поставщика: 141342, Моск. Обл., Сергиево-Посадский р-н,

ПГТ Богородское, участок стройбазы Загорской ГАЭС

ЗАО ″КОНТУР С″

Тел. Факс: (495) 411-90-03 (многоканальный)

WWW.KONTUR-S.RU

Рис.1

Общий вид стеллажа

Рис.2

Точность установки стоек

Рис.3

Крепление балки фиксатором

Рис.4

Пример схемы сборки рамы

Рис.5

Установка соединителей рам

Рис.6

Крепление рамы к полу

Рис.7

Крепление балки жесткости

Рис.8

Ограничитель поддонов

Рис.9

Балка распорная П100х1,5хL

Рис.10

Защита стойки рамы

Рис.11

Установка полок

ДЛЯ ЗАМЕТОК

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Text boxes

Соединитель рам  специальный40х25

Шайба 8х24х2

Гайка М8

Болт М8х25

Стойка

Стойка

Шайба 8х24х2

Гайка М8

Соединитель рам  25х25

Болт М8х25

Шайба

8Х24Х2

Болт М8х25

Шайба 8х24х2

Гайка М8

Болт М8х25

Шайба 8х24х2

Гайка М8

Болт М8х55

Шайба 8

Гайка М8

Шайба 8

Гайка М8

Болт М8х55

Гайка М8

Шайба М8

Гайка М8